OBEC ČINĚVES

Rekonstrukce chodníků ul. „Netřeská“

levá strana  (Autosalon „Peugeot“)

Cíl

Stávající dlaždice budou nahrazeny zámkovou dlažbou. Ta bude  vsazena minimálně  do zahradních obrubníků upevněných zabetonováním. Vrstvy pod zámkovou dlažbou musí být dostatečně zhutněny.

Požadavky na rekonstrukci

Zámková dlažba pro chodníky

Zámková dlažba dle výběru investora				50-80 mm

Kladecí vrstva							      30 mm

Drcené kamenivo 8-16 mm					    100 mm

Drcené kamenivo 32-63 mm					    100 mm

Původní zemina							    100 mm

Zámková dlažba pro pojezd auta

Zámková dlažba dle výběru investora			        min. 80 mm

Kladecí vrstva							      30 mm

Drcené kamenivo 8-16 mm					    150 mm

Drcené kamenivo 32-63 mm					    250 mm

Původní zemina							    150 mm

Chodníky a vjezdy budou spádovány od domů k silnici a to min. 1,5% na 1m. Pochozí chodník by měl být napojen na pojezdovou zám. dlažbu přes zahradní obrubník a to vzhledem k nerovnoměrnému podloží.

Dodavatel rekonstrukce

Je nutná přítomnost na místě stavby, protože dílo není souvislé, bude navazovat na dokončené úseky. Zájemce o dodávku rekonstrukce posoudí podmínky realizace a do 15.6.2008 předá na obecní úřad v Činěvsi čp.250 finanční nabídku v uzavřené obálce označenou názvem „Chodníky“. Konečného dodavatele stavby určí zastupitelstvo obce Činěves v termínu do konce června 2008.

Adresa: Obecní úřad Činěves				Tel./fax.: 325 635 113

Činěves čp. 250					E-mail: ou@cineves.cz

289 01 Dymokury